## Slide 1
Raspberry PiでIoT温湿度計
情報工学科 岩田研
Raspberry Piとは？
約6,000円の手のひらパソコン
  一式全部そろえると12,000円ぐらいかかりますが・・・
マイコン（マイクロコンピュータ）の一種
CC licensed (BY) flickr photo by John Biehler
情報工学科の授業の自習に大活躍するかも！？
1年生（Linux環境、C言語開発環境）2年生（デジタル入出力）3年生（H8マイコン実習）など
展示物「IoT温湿度計」の2つの機能
LEDがついたボタンを押すと喋る！
  VoiceText Web APIを使った音声合成
  フルカラーLEDをPWM制御してグラデーション
3時間に一回、自動でtwitterに投稿する
  Twitter APIを使ったWebプログラミング
  iwalab_tempbot
LED付きボタン
温湿度計(SHT-11)
Raspberry Pi
スピーカー
LAN
USB
HDMI (TV等)
USB給電
光の三原色を一周
Raspberry Pi
GPIO4
GPIO13
GPIO19
GPIO26
5V
GND
0.001秒
0.001秒
0.001秒
0.0009秒点灯
0.0009秒点灯
0.0009秒点灯
0.0001秒点灯
0.0001秒点灯
0.0001秒点灯
ずっと消灯
ずっと消灯
ずっと消灯
赤色LED
GPIO13
緑色LED
GPIO19
青色LED
GPIO26
モノをインターネットに接続して便利に = IoT (Internet of Things)
データの流れ
ちょっと (10%) 緑が
入った赤を出したい
グラデーションの動作原理（4年生までに習得します）
スピーカー
温湿度センサ
SHT-11
ボタン
ボタン
VoiceText API
internet
1. ポチっと押される
2. 温度＋湿度
3. 整形＆不快指数計算
4. リクエスト
5. 音声データ
6. 再生
ボタン＋フルカラーLEDの回路図